A1.3

A1.3[389] Kako se najlakse umanjuje uticaj električnog polja?

a) Od uticaja električnog polja se štitimo plasticnom izolacijom

b) Nezeljeni uticaj smanjujemo oklapanjem metalnim materijalima

c) Osetljive delove oklapamo sa feromagnetnim materijalima

d) Od uticaja električnog polja se ne mozemo zastiti

A1.3[435] U kojm od navedenih primera se u zicanoj petlji, koja se nalazi u magnetnom polju, ne indukuje napon?

a) Kada petlju pomeramo u stalnom magnetnom polju

b) Kada petlju pomeramo u promenljivom magnetnom polju

c) Kada petlja miruje u stalnom magnetnom polju

d) Petlja miruje u promenljivom magnetnom polju