A1.5

# Elektromagnetni talasi

A1.5[439] Oscilacije frekvencije 300 MHz se sire brzinom od 300000 km/s Kolika je talasna duzina?

a) 0,1 m

b) 1 m

c) 10 m

d) 100 m

A1.5[441] Oscilacije sa talasnom duzinom 10 m se sire brzinom od 300000 km/s Kolika je frekvencija oscilovanja?

a) 300 MHz

b) 30 MHz

c) 3 MHz

d) 300 kHz

[741.] Kojom brzinom se prostiru elektromagnetski talasi u slobodnom prostoru?

a) 300000 m/s.

b) 300000 m/h.

c) 300000 km/s.

d) 300000 km/h.

[742.] Kolika je talasna duzina elektromagnetskog talasa frekvencije 150 MHz?

a) 20 km.

b) 2 km.

c) 20 m.

d) 2 m.

[743.] Kolika je talasna duzina elektromagnetskog talasa frekvencije 30 MHz?

a) 10 km.

b) 1 km.

c) 10 m.

d) 1 m.

[744.] Kolika je frekvencija elektromagnetskog talasa duzine 30 m?

a) 1 MHz.

b) 10 MHz.

c) 100 MHz.

d) 1 GHz.

[745.] Kolika je frekvencija elektromagnetskog talasa duzine 0.03 m?

a) 10 MHz.

b) 100 MHz.

c) 1 GHz.

d) 10 GHz.

B6[746.] Koji frekventni opseg oznacava skracenica HF?

a) 300 kHz - 3 MHz.

b) 3 MHz - 30 MHz.

c) 30 MHz - 300 MHz.

d) 300 MHz - 3 GHz.

B6[747.] Koji frekventni opseg oznacava  skracenica VHF?

a) 300 kHz - 3 MHz.

b) 3 MHz - 30 MHz.

c) 30 MHz - 300 MHz.

d) 300 MHz - 3 GHz.

B6[748.] Koji frekventni opseg oznacava skracenica UHF?

a) 300 kHz - 3 MHz.

b) 3 MHz - 30 MHz.

c) 30 MHz - 300 MHz.

d) 300 MHz - 3 GHz.

B6[749.] Koji frekventni opseg oznacava skracenica MF?

a) 300 kHz - 3 MHz.

b) 3 MHz - 30 MHz.

c) 30 MHz - 300 MHz.

d) 300 MHz - 3 GHz.

B6[750.] Koji frekventni opseg oznacava skracenica LF?

a) 30 kHz - 300 kHz.

b) 300 kHz - 3 MHz.

c) 3 MHz - 30 MHz.

d) 30 MHz - 300 MHz.

[751.] Koliko metara iznosi amatersko podrucje 21 MHz?

a) 12 m.

b) 15 m.

c) 21 m.

d) 20 m.

[752.] Koliko metara iznosi amatersko podrucje 7 MHz?

a) 20 m.

b) 30 m.

c) 40 m.

d) 80 m.

[753.] Koliko metara iznosi amatersko podrucje 1296 MHz?

a) 23 m.

b) 0.23 m.

c) 0.13 m.

d) 0.03 m.

[754.] Koliko metara iznosi amatersko podrucje 10 MHz?

a) 30 m.

b) 28 m.

c) 27 m.

d) 40 m.

[755.] Koliko metara iznosi amatersko podrucje 24 MHz?

a) 10 m.

b) 11 m.

c) 12 m.

d) 18 m.

[756.] Koje amatersko podrucje predstavlja oznaka '160m'?

a) 2.0 MHz.

b) 1.8 MHz.

c) 18 MHz.

d) 3.5 MHz.

[757.] Koje amatersko podrucje predstavlja oznaka '2m'?

a) 50 MHz.

b) 432 MHz.

c) 220 MHz.

d) 144 MHz.

[758.] Koje amatersko podrucje predstavlja oznaka '10m'?

a) 50 MHz.

b) 3 MHz.

c) 28 MHz.

d) 24 MHz.

[759.] Koje amatersko podrucje predstavlja oznaka '20m'?

a) 15 MHz.

b) 14 MHz.

c) 18 MHz.

d) 24 MHz.

[760.] Koje amatersko podrucje predstavlja oznaka '80m'?

a) 1.8 MHz.

b) 3.5 MHz.

c) 4.5 MHz.

d) 5.5 MHz.

[761.] Koje amatersko podrucje predstavlja oznaka '17m'?

a) 10 MHz.

b) 14 MHz.

c) 18 MHz.

d) 24 MHz.

[762.] Koje amatersko podrucje predstavlja oznaka '6m'?

a) 30 MHz.

b) 50 MHz.

c) 90 MHz.

d) 220 MHz.

[763.] Frekventni opseg od 30 kHz do 300 kHz oznacavamo oznakom:

a) LF.

b) MF.

c) HF.

d) VHF.

[764.] Frekventni opseg od 300 kHz do 3 MHz oznacavamo oznakom:

a) LF.

b) MF.

c) HF.

d) VHF.

[765.] Frekventni opseg od 3 MHz do 30 MHz oznacavamo oznakom:

a) LF.

b) MF.

c) HF.

d) VHF.

[766.] Frekventni opseg od 30 MHz do 300 MHz oznacavamo oznakom:

a) LF.

b) HF.

c) VHF.

d) UHF.

[767.] Frekventni opseg od 300 MHz do 3 GHz oznacavamo oznakom:

a) HF.

b) VHF.

c) UHF.

d) SHF.