# A2.5, A2.6, A2.8

# Nelinearni elementi: poluprovodnici i elektronske cevi

A2.5[551.] Koja je od navedenih materija tipicni predstavnik poluprovodnika?

a) Kiselina.

b) Voda.

c) Silicijum.

d) Teflon.

A2.5[552.] Koji elemenat je tipican predstavnik poluprovodnika?

a) Zlato.

b) Germanijum.

c) Aluminijum.

d) Srebro.

A2.5[553.] Da li dioda u zapornom smeru propusta struju?

a) Naravno, jer je struja u zapornom smeru mnogo veca nego u propusnom smeru.

b) Da, kada je struja veoma mala. Nazivamo je struja zasicenja.

c) Ne. Dioda u zapornom smeru ne propusta struju.

d) Ne, jer bi to unistilo diodu.

A2.5[554.] Koji elemenat prikazuje simbol?

a) Dioda.

b) Zener dioda.

c) Fotodioda.

d) Varikap dioda.

A2.5[555.] Koji elemenat prikazuje simbol?

a) Dioda.

b) Zener dioda.

c) LED.

d) Triak.

A2.6[556.] Da li mozemo tranzistor upotrebiti kao okidac (triger)?

a) Ne, tranzistori se upotrebljavaju saamo u pojacivacima.

b) Da, to je jedan od mogucih nacina upotrebe tranzistora.

c) Ne, kao okidac upotrebljavamo diode.

d) Da, smo ako je tranzistor sa efektom polja (FET).

A2.6[557.] Sta prikazuje slika?

a) Simbol za dve diode.

b) Simbol bipolarnog NPN tranzistora.

c) Simbol bipolarnog PNP tranzistora.

d) Simbol jednospojnog tranzistora (UJT).

A2.6[558.] Koje prikljucke ima bipolarni tranzistor?

a) Anodu i katodu.

b) Anodu, katodu i vrata.

c) Bazu, kolektor i emiter.

d) Vrata, izvor i odvod.

A2.6[559.] Faktor strujnog pojacanja tranzistora prikazujemo kao:

a) kolicnik kolektorske i emiterske struje.

b) kolicnik kolektorske struje i struje baze.

c) kolicnik struja emitora i baze.

d) umnozak kolektroske struje i struje baze.

A2.6[560.] Sta prikazuje slika?

a) Simbol za bipolarni tranzistor.

b) Simbol za MOSFET.

c) Simbol za jednospojni tranzistor.

d) Simbol za spojni FET.

A2.6[561.] Kako oznacavamo elektrodu "vrata" kod MOSFET-a?

a) K.

b) G.

c) S.

d) B.

A2.6[562.] Kojom elektrodom kod MOSFET-a uticemo na velicinu struje izmedju izvora i odvoda?

a) Sa bazom.

b) Sa substratom.

c) Sa vratima.

d) Sa emitorom.

A2.8[563.] Koja je glavna karakteristika digitalnih integrisanih kola?

a) Digitalna integrisana kola se manje upotrebljavaju od analognih integrisanih kola.

b) Digitalna integrisana kola poznaju samo dva logicna stanja.

c) Digitalna integrirsna kola su dosta manja od analognih, i zato su cenjenija.

d) Digitalna integrisana kola su najprimernija za izradu linearnih pojacavackih stepena.

A2.8[564.] Koja  je glavna karakteristika analognih integrisanih kola?

a) Analogna integrisana kola se upotrebljavaju samo u pojacivacima.

b) Kod analognih integrisanih kola izlazni signal dosledno prati promene ulaznog signala.

c) Analogna integrisana kola imaju vecu primenu od digitalnih, zato jer se bolje greju.

d) Analogna integrisana kola se u praksi vise upotrebljavaju, jer bolje poznajemo njihov nacin rada.

A2.8[565.] Koju logicnu funkciju mozemo realizovati sa elementom, koji prikazuje simbol na slici?

a) Logicni I.

b) Logicni ILI.

c) Logicni NE.

d) Logicni NILI.

A2.8[566.] Sta nam prikazuje simbol na slici?

a) Operacioni pojacavac.

b) Antenski pojacivac.

c) Dvoulazna logicna ILI vrata.

d) Atenuator - oslabljivac.

A2.8[567.] I pored velikog napretka tehnologije na podrucju tranzistora, elektronske cevi jos nisu potpuno izgubile svoje mesto. Gde ih danas najcesce srecemo?

a) U vojnim radio-satanicama.

b) U izlaznim stepenima pojacivaca velike snage.

c) U vecini kompjutera.

d) U vecini mernih instrumenata.

A2.8[568.] Koji od navedenih tipova elektronskih cevi ima najvise elektroda?

a) Dioda.

b) Trioda.

c) Pentoda.

d) Tetroda.