# A3.3, A3.4

# Mikrofon, zvucnik, pojacavaci, ispravljaci

[569.] Sta je mikrofon?

a) Mikrofon je naprava, koja zvucne talase pretvara u elektricni napon.

b) Mikrofon je naprava koju upotrebljavaju novinari.

c) Mikrofon je naprava koja elektricni napon pretvara u mehanicko titranje membrane.

d) Mikrofon je naprava koja se upotrebljava za pregledanje mikrofilmova.

[570.] Koji od navednih tipova mikrofona iskoristava indukciju u zavojnici, koja se krece u polju trajnog magneta?

a) Dinamicki mikrofon.

b) Ugljeni mikrofon.

c) Kondenzatorski mikrofon.

d) Keramicki mikrofon.

[571.] Sta je zvucnik?

a) Zvucnik je naprava koja zvucni talas pretvara u elektricni napon.

b) Zvucnik je naprava koja se upotrebljava za snimanje zvuka.

c) Zvucnik je naprava koja elektricni napon pretvara u mehanicko titranje membrane.

d) Zvucnik je naprava koja se upotrebljava za pojacavanje zvuka.

[572.] Kako nazivamo elektronske sklopove koji povecavaju snagu signala?

a) Ispravljaci.

b) Atenuatori.

c) Pojacavaci.

d) Kola za prilagodjenje.

[573.] U elektrotenici ima vise klasa pojacivaca. Od cega zavisi  klasa pojacavaca?

a) Visestepeni pojacivac je vise klase.

b) Klasa pojacivaca  je odredjena radnom tackom.

c) Pojacivac sa paralelno vezanim stepenima ima nizu klasu.

d) Ima cetiri klase pojacivaca koji se medjusobno razlikuju po ugradjenim aktivnim elementima. To su: bipolarni tranzistor, elektronska cev, FET i operacioni pojacivac.

[574.] Po cemu se medjusobno razlikuju klase pojacivaca?

a) Po vrsti upotrebljenih aktivnih elemenata.

b) Po linearnosti, pojacanju struje i napona te stepenu iskoristenja.

c) Po broju upotrebljenih aktivnih elemenata.

d) Po velicini napona napajanja.

[575.] Koja od navedenih oznaka ne predstavlja klasu pojacivaca?

a) A.

b) AB.

c) C.

d) AC.

[576.] Pojacivac u klasi C je najbolji za pojacanje:

a) SSB signala.

b) AM signala.

c) FM i CW signala.

d) CW i SSB signala.

[577.] Pojacivci se prilikom rada zagrevaju. Da li to predstavlja problem?

a) Ne.

b) Ne, jer su pojacivaci izradjeni od elemenata koji dobro podnose zagrevanje.

c) Da. Preveliko grejanje moze uzrokovati unistenje pojacivaca. Zbog toga je potrebno obezbediti dobro hladjenje.

d) Da. Svako zagrevanje elemenata iznad sobne temperature uzrokuje kvarove pojacivaca.

A3.3[578.] Zasto se u ispravljacu nalazi transformator?

a) Transformator ispravlja naizmenicni napon.

b) Transformator sluzi  za "peglanje" pulsirajucih napona.

c) Transformator snizava ili povecava mrezni napon.

d) Transformator stabilizuje izlazni napon.

[579.] Zasto upotrebljavamo Grecov most u ispravljacu?

a) Grecov most snizava mrezni napon.

b) Grecov most sluzi za "peglanje" pulzirajucih napona.

c) Grecov most ispravlja naizmenicni napon u istosmerni.

d) Grecov most i ispravljac su jedna  ista naprava.

[580.] Koja je uloga ispravljackog filtera u ispravljacu?

a) Filter sluzi za uklanjanje napona brujanja iz istosmernog napona.

b) Filter stabilizuje izlazni napon.

c) Filter pretvara naizmenicni napon u istosmerni.

d) Filter snizava mrezni napon.

[581.] Filter u ispravljacu je napravljen od:

a) Zicanih otpornika.

b) Kondenzatora velikog kapaciteta.

c) Dioda.

d) Tranzistora.

[582.] Cemu sluzi stabilizator napona u ispravljacu?

a) Stabilizator obezbedjuje konstantan izlazni napon.

b) Stabilizator ispravlja naizmenicni napon.

c) Stabilizator stiti potrosac od prevelike struje.

d) Stabilizator snizava mrezni napon.

[583.] Koji elementi sacinjavaju najjednostavniji stabilizator napona?

a) Zicani otpornici.

b) Zener dioda i otpornik.

c) Grecov most.

d) Tranzistori.

[584.] Koja je uloga naponske i strujne zastite u ispravljacu?

a) Zastita obezbedjuje konstantan izlazni napon.

b) Stite ispravljac i potrosac od prevelikog napona i struje.

c) Staraju se da napon i struja ne padnu ispod odredjene vrednosti.

d) Zastita sluzi za snizavanje mreznog napona.

[585.] Koji se sklop najcesce upotrebljava za punotalasno ispravljanje?

a) Dioda.

b) Transformator.

c) Grecov most.

d) Zener dioda.