# A5 Radio predajnici

[630.] Sta je radio predajnik?

# a) To je deo radio-stanice koji proizvodi visokofrekventne signale i u vidu informacije pojacava i preko antene emituje do korespondenta.

# b) To je uredjaj koji iz radiofrekventnog signala izdvaja informaciju.

# c) To je naprava pomocu koje primamo informacije.

# d) To je uredjaj koji se skoro nikada ne upotrebljava.

[650.] Koja je uloga stepena za odvajanje u radio-predajniku ?

a) Smanjenje uticaja smetnji od električnih uredjaja

b) Smanjenje uticaja izlaznog stepena na stabilnost rada oscilatora

c) Smanjenje temperature izlaznog stepena

d) Mogućnost priključenja više predajnih antena

[651.] Koja je uloga izlaznog stepena u predajniku?

a) Pojacati izlazni signal na zahtevani nivo.

b) Oslabiti signal na zahtevani nivo.

c) Omoguciti sto veci uticaj sledeceg stepena na oscilator.

d) Demodulisati amplitudno modulisan signal.

[652.] Kolika je vrednost impedance na antenskim prikljuccima radioamaterskih predajnika?

a) .

b) .

c) .

d) .

[653.] Sta nam pokazuje koeficijent iskorišćenja izlaznog stepena predajnika?

a) Pokazuje nam, kolika je izlazna snaga predajnika.

b) Pokazuje nam, kolika je korisna snaga(RF signal) i kolika je snaga gubitaka (zagrevanje tranzistora ili elektronskih cevi).

c) Pokazuje nam, kolika je izlazna impedanca predajnika.

d) Pokazuje nam kako radi predajnik.

[654.] U kojim se granicama krece koeficijent iskoriscenja izlaznog stepena predajnika?

a) Od 0.1 do 0.2

b) Od 0.2 do 0.4

c) Od 0.4 do 0.7

d) Od 0.9 do 1

[655.] Sta pokazuje slika?

a) Jednostavan SSB predajnik.

b) Jednostavan CW predajnik.

c) Jednostavan FM predajnik.

d) Varnicar.

[656.] Kod radiotelegrafije (CW) opremimo nosilac sa informacijom tako, da ga ukljucujemo ili iskljucujemo u ritmu telegrafskih znakova. Kako to izvodimo u radio predajniku?

a) Tako, da ukljucujemo ili iskljucujemo napajanje celog predajnika.

b) Tako, da menjamo frekvenciju predajnika u ritmu telegrafskih znakova.

c) Tako, da odklapljamo anteno v ritmu telegrafskih znakov.

d) Tako, da ukljucujemo ili iskljucujemo stepene, koji pripadaju oscilatoru (ločilno i krmilno stepeni).

[657.] Neprestano ukljucivanje i iskljucivanje RF signala pri predaji radiotelegrafije je istovetno 100 postotnoj amplitudnoj modulaciji sa pravougaonim modulacijskim signalom. Sta se dogadja kada su ivice 'pravougaonog' signala preostre?

a) Ostre ivice signala prouzrokuju strane frekventne komponente u spektru RF signala, koji se na prijemnoj strani cuju kao 'klik' svaki put, kada pritisnemo ili otpustimo taster.

b) Ostrina ivica ne utice na strane frekventne komponente.

c) Ostrina ivica utice samo na frekvetnu stabilnost predajnika.

d) Preostre ivice ne prouzrokuju nikakve promene.

[658.] U kojoj klasi rade pojacivaci CW signala?

a) Samo u klasi A.

b) Rade u klasama A, AB, B i C.

c) Rade u klasama A, AB i B.

d) U svim, izuzev u klasi C.

[659.] Sta pokazuje slika?

a) Superheterodinski prijemnik.

b) Prijemnik sa direktnim mesanjem.

c) SSB predajnik.

d) FM predajnik.

[660.] Na slici je nacelna sema SSB predajnika. Koji sklop je oznacen  upitnikom?

a) Umnozivac.

b) SSB filter.

c) Balansni modulator.

d) Mesac.

[661.] Na slici je sema SSB predajnika. Koji sklop je oznacen sa upitnikom?

a) Generator nosece frekvencije.

b) SSB filter.

c) VFO.

d) Mesac.

[662.] Sta dobijamo na izlazu balansnog modulatora?

a) USB signal.

b) DSB signal.

c) LSB signal.

d) SSB signal.

[663.] Iz balansnog modulatora dobijamo DSB signal. Kako izdvajamo samo jedan bocni pojas, da bi dobili SSB signal?

a) DSB signal filtriramo sa SSB filtrom, koji propusta samo jedan bocni pojas.

b) DSB signal mesamo sa nosiocem i tako dobijemo SSB signal.

c) Iz DSB signala ne mozemo dobiti SSB signal, jer su bocni pojasevi preblizu, da bi sa filterom izdvojili jedan bocni pojas.

d) DSB signalu dodamo nosilac i tako dobijamo SSB signal.

[664.] Sta je SSB filter?

a) To je niskoprpusni filter, koji propusta nosilac DSB signala.

b) To je pojasno-propusni filter, koji propusta samo jedan bocni pojas.

c) To je pojasono-zaporni filter, s kojim potiskujemo nosilac pri postupku SSB modulacije.

d) To je pojasno-propusni filter, koji propusta nosilac SSB signala.

[665.] Da li za pojacanje SSB signala upotrebljavamo pojacavace u C klasi?

a) Da, jer su veoma linearni.

b) Ne, jer imaju premali koeficeijent iskoristenja.

c) Ne, jer imaju prevelik koeficijent iskoristenja.

d) Ne, jer su previse nelinearni.

[666.] Imamo FM predajnik, koji je sastavljen od kristalnog oscilatora, verige mnozilnih stopenj ter krmilne in koncne stopnje. Na koji nacin dolazimo do FM modulacije?

a) FM modulacijo dosezemo tako, da glede na modulacijski signal spreminjamo napajalno napetost kristalnega oscilatorja.

b) FM modulacijo lahko dosezemo tako, da zaporedno kristalu v kristalnem oscilatorju vezemo varaktorsko diodo, na katero preko RC filtra pripeljemo modulacijski signal.

c) FM modulacijo dosezemo tako, da glede na modulacijski signal spreminjamo napajalno napetost krmilne stopnje.

d) FM modulacijo dosezemo tako, da spreminjamo faktor mnozenja verige mnozilnih stopenj glede na modulacijski signal.

[667.] Sta prikazuje slika?

a) Jednostavan FM prijemnik.

b) Jednostavan SSB predajnik.

c) Jednostavan FM predajnik.

d) Jednostavan CW predajnik.

[668.] Na slici je sema UKT FM predajnika. Koji sklop je oznacen sa upitnikom?

a) SSB filter.

b) PLL sintetizator.

c) Lanac stepena za unmozavanje.

d) VFO.

[669.] Da li pojacivaci FM signala rade u C klasi?

a) Da.

b) Ne, jer su previse nelinearni.

c) Samo u slucaju kada se amplituda FM signala ne menja prebrzo.

d) Ne, jer imaju premali koeficijent iskoriscenja.

[670.] Na slici je sema UKT FM predajnika. Koji sklop je oznacen sa upitnikom?

a) SSB filter.

b) Mešac.

c) Kristalni oscilator.

d) Frekventni diskriminator.

A5.4[475.] Iskoristenje izlaznog stepena predajnika je jednako:

a) razlici ulazne i izlazne snage.

b) umnosku ulazne i izlazne snage.

c) razmeru izlazne i ulazne snage.

d) razlici izlazne i ulazne snage.

A5.4 [476.] Ulazna snaga predajnika je 200 W. Kolika je izlazna snaga pri iskoristenju od 50%?

a) 400 W.

b) 100 W.

c) 40 W.

d) 25 W.

A5.4 [477.] INPUT predajnika je 200 W, OUTPUT je 100 W. Koliko je iskoristenje izlaznog stepena?

a) 45,5%.

b) 50,0%.

c) 60,0%.

d) 65,5%.