A6.1, A6.2 Antene

[799.] Kakvo opterecenje predstavlja antena u rezonanciji?

a) U rezonanci je izrazena kapacitivna karakteristika antene.

b) U rezonanci antena predstavlja induktivno opterecenje.

c) U rezonanci antena predstavlja samo omsko opterecenje.

d) U  rezonanci antena ne predstavlja nikakvo opterecenje.

[800.] Koja od navedenih talasnih duzina ne predstavlja  tipicnu rezonantnu duzinu?

a) 2 m.

b) 0.8 m.

c) 1 m.

d) 0.5 m.

[802.] Kolika je priblizna rezonantna frekvencija polutalasnog dipola duzine  5 metara?

a) 60 MHz.

b) 30 MHz.

c) 10 MHz.

d) 3 MHz.

[803.] Od cega zavisi iskoriscenje antene?

a) Iskoristenje antene je uvek jednako i  nemenja se.

b) Iskoristenje antene je zavisno od razmera otpora potrosaca (R) i karakteristicnog otpora (Z).

c) Iskoristenje antene je zavisno od karakteristicnog otpora antene.

d) Iskoristenje antene je zavisno od gubitaka u materijalu od kojeg je antena napravljena.

[804.] Da li postoji razlika u elektricnim i mehanickim duzinama realnih antena?

a) Ne, elektricna i mehanicka duzina antene je uvek jednaka.

b) Elektricna duzina je obicno veca od mehanicke duzine antene

c) Mehanicka duzina je obicno veca od elektricne duzine antene.

d) Razlika postoji samo kod antena koje su krace od polutalasne duzine.

[805.] Dva dipola imaju istu rezonantnu frekvenciju i napravljeni su od provodnika razlicite debljine. Da li postoji razlika u njihovim duzinama?

a) Da. Dipol, koji je napravljen od tanjeg provodnika ce biti kraci..

b) Da. Duzi ce biti dipol napravljen od tanjeg provodnika.

c) Da. Duzi ce biti dipol napravljen od debljega provodnika.

d) Ne, debljina provodnika ne utice na duzinu dipola.

[806.] Da li su usmerenost zracenja i pojacanje antene medjusobno povezani?

a) Ne. Usmerena antena nema pojacanja.

b) Da. Bolje usmerena antena ima vece pojacanje.

c) Da. Usmerena antena ima vece pojacanje.

d) Ne. Antene sa pojacanjem nisu usmerene.

[807.] Kako obicno prikazujemo karakteristike zracenja antene?

a) Karakteristike zracenja antene prikazujemo sumnim brojem.

b) Karakteristike zracenja antene prikazujemo u obliku vertikalnog i horizontalnog dijagrama zracenja.

c) Karakteristike zracenja antene obicno prikazujemo analiticki -  formulom.

d) Karakteristike zracenja antene nas uopste ne zanimaju.

[808.] Kolika je sirina snopa zracenja antene prikazane na slici?

a) 30 stepeni.

b) 40 stepeni.

c) 60 stepeni.

d) 120 stepeni.

[809.] Kolika je sirina snopa zracenja antene prikazane na slici?

a) 30 stepeni.

b) 60 stepeni.

c) 90 stepeni.

d) 120 stepeni.

[810.] Koji je odnos napred-nazad kod antene sa sledecim dijagramom zracenja?

a) 10 dB.

b) 20 dB.

c) 3 dB.

d) 0 dB.

[811.] Koliko iznosi slabljenje bocnih snopova kod antene sa sledecim dijagramom zracenja?

a) 3 dB.

b) 5 dB.

c) 10 dB.

d) 20 dB.

[812.] Predajnikom snage 15 W napajamo antenu sa pojacanjem od 10 dB. Gubici u napojnom kablu iznose 3 dB. Kolika je efektivna izracena snaga?

a) 15 W.

b) 30 W.

c) 75 W.

d) 150 W.

[813.] Predajnikom snage 10 W napajamo antenu sa pojacanjem 10 dB. Gubici u napajnom kablu iznose 10 dB. Kolika je efektivna izracena snaga?

a) 10 W.

b) 40 W.

c) 100 W.

d) 150 W.

[814.] Koja od antena sa slike ima vertikalni dijagram zracenja?

a) Yagi antena.

b) Horizontalni dipol.

c) Vertikalni dipol nad zemljom.

d) Parabola.

[815.] Koja od antena ima vertikalni dijagram zracenja prikazan na slici ?

a) Yagi antena.

b) GP antena.

c) Vertikalni dipol.

d) Horizontalni dipol.

[816.] Koja od antena ima vertikalni dijagram zracenja prikazan na slici ?

a) Yagi antena.

b) Spiralna antena.

c) Horizontalni dipol.

d) GP antena.

[817.] Koja od antena  sa slike ima horizontalni dijagram zracenja?

a) Yagi antena.

b) GP antena.

c) Vertikalni dipol.

d) Horizontalni dipol.

[818.] Koja od antena sa slike ima horizontalni dijagram zracenja?

a) Yagi antena.

b) GP antena.

c) Quad antena.

d) Long wire antena.

[819.] Koja od antena sa slike ima horizontalni dijagram zracenja?

a) Yagi antena.

b) Long wire antena.

c) Vertikalni dipol.

d) GP antena.

[820.] Trap je rezonantni element koji se upotrebljava kod antena za rad na vise frekventnih opsega. Sta u elektricnom smislu predstavlja trap?

a) Trap je serijski oscilatorni krug, koji ima u rezonanciji visoku otpornost.

b) Trap je paralelni oscilatorni krug, koji ima u rezonanciji visoku otpornost.

c) Trap je serijski oscilatorni krug, koji ima u rezonanciji malu otpornost.

d) Trap je paralelni oscilatorni krug, koji ima u rezonancjii malu otpornost.

[821.] Koji je od navedenih vodova najpogodniji za napajanje savijnog dipola?

a) Koaksijalni vod impedance 50 oma.

b) Koaksijalni vod impedance 75 oma.

c) Dvozilni simetrični vod impedance 300 oma.

d) Dvozilni simetrični vod impedance 600 oma.

[822.] Na koji način cemo od horizontalno polarizovane Yagi antene naciniti vertikalno polarizovanu Yagi antenu?

a) Zavrtimo je uzduz ose za 180 stepeni u smeru kazaljki sata

b) Rotiranjem duž uzdužne ose za 180 stepeni u smeru suprotnom od smera kazaljki na satu

c) Rotiranjem duž uzdužne ose za 90 stepeni

d) Nista ne treba raditi, Yagi antena ima kružnu polarizaciju

[823.] Sta je od navedenog karakteristicno za parabolicnu antenu?

a) Na svim frekvencijama ima pojacanje 1.

b) Sačinjavaju je elementi koje nazivamo direktori.

c) Antenu čini reflektor paraboličnog oblika i iluminator postavljen u fokusu.

d) Sastavljena je od zicanih petlji, koje imaju oblik trouglla ili kvadrata.

[824.] Kod Yagi antena direktorima nazivamo one elemente koji su:

a) kraci od dipola i  postavljeni su iza zraceceg elementa

b) duzi od dipola i postavljeni su iza zraceceg elementa

c) kraci od dipola i  postavljeni su ispred zraceceg elementa

d) duzi od dipola i  postavljeni su ispred zraceceg elementa

[825.] Kod Yagi antena reflektor nazivamo onaj element koji je:

a) kraci od dipola i  postavljen je iza zraceceg elementa.

b) duzi od dipola i  postavljen je iza zraceceg elementa.

c) kraci od dipola i postavljen je ispred zraceceg elementa.

d) duzi od dipola i postavljen je ispred zraceceg elementa.

[826.] Za koju od navedenih antena je karakteristicna širokopojasnost?

a) Za dipol.

b) Za Yagi.

c) Za logaritamsko-periodičnu antenu.

d) Za GP antenu.

[827.] Kakvog su oblika elementi delta loop antene?

a) Kvadratnog.

b) Okruglog.

c) Trouglastog.

d) Stapicastog.

[828.] Koja je karakteristika širokopojasnih antena?

a) Namenjene su za rad na veoma uskom frekventnom pajasu.

b) Imaju vece pojačanje od uskopojasnih antena.

c) Takve antene upotrebljavamo na sirokom frekventnem opsegu.

d) Sirokopojasne antene se upotrebljavaju za prijem TV signala.

[829.] Koja je glavna karakteristika uskopojasnih antena?

a) Dobro deluju na srazmerno uskom frekventnom pojasu.

b) Imaju vece pojacanje od usmerenih antena.

c) Takve antene cesto upotrebljavamo za rad na sirokom frekventnom pojasu.

d) Uskopojasne antene su duze od sirokopojasnih antena.