# A6.3 Napajanje antena

[831.] Da li dobar antenski vod unosi gubitke izmedju predajnika i antene?

a) Ne.

b)Dovoljno dugi vodovi ne smeju unositi gubitke.

c) Da, samo pri prenosu signala niske frekvencije.

d) Da, i najbolji vod unosi gubitke izmedju predajnika i antene.

[832.] Da li je potrebno izmeriti karakteristicnu impedansu napojnog voda?

a) Karakteristicna impedansa je napisana na samom vodu, te je nije potrebno meriti.

b) Ne, zato sto su podatci o karakteristicnim  impedansama napisani u prirucnicima.

c) Da, kod  nesimetricnih vodova.

d) Da.

[833.] Kakav uticaj ima relativna dielektricna konstanta  na brzinu sirenja elektromagnetnih talasa?

a) Brzina sirenja talasa se povecava kada je dielektricna konstanta veca od 1.

b) Brzina sirenja se ne menja.

c) Kada je dielektricna konstanta veca od 1, brzina sirenja se smanjuje.

d) Osnovne karakteristike materijala ne uticu na brzinu sirenja elektromagnetnih talasa

[834.] Sta pokazuje faktor skracenja voda?

a) Faktor skracenja voda pokazuje koliko moramo skratiti antenski vod, da bi antena bila najbolje prilagodjena.

b) Faktor skracenja voda pokazuje kakav je odnos brzine sirenja talasa u vodu i u vazduhu; faktor je manji od 1.

c) Faktor skracenja voda pokazuje, kakav je odnos brzine sirenja talasa u vazduhu i u vodu; faktor je veci od 1.

d) Faktor skracenja voda pokazuje, koliko moramo skratiti antenu da bi bila resonantna.

[835.] Koliki je faktor skracenja voda, koji ima relativnu dielektricnu konstantu 4?

a) 2

b) 1

c) 0,2

d) 0,5

[836.] Kolika je brzina elektromagnetskog talasa u vodu koji ima faktor skracenja 0,5?

a) 300000 km/s.

b) 200000 km/s.

c) 150000 km/s.

d) 15000 km/s.

[837.] Elektromagnetni talasi u vodu se sire brzinom od 150000 km/s. Kolika je relativna dielektricna konstanta dielektrika u vodu?

a) 4

b) 2

c) 0,5

d) 0,25

[838.] Elektromagnetni talasi se sire brzinom od  300000 km/s. U kojoj od sredina je ta brzina moguca?

a) U vitroplastu.

b) U vakuumu.

c) U plastici.

d) U staklu.

[839.] Koji od navedenih vodova nije predstavnik simetricnih vodova?

a) Oklopljeni dvozilni vod.

b) Koaksijalni vod.

c) Dvozilni vod sa vazdusnom izolacijom.

d) TV dvojni vod.

[840.] Koja od navedenih tvrdnji ne vazi za simetricni dvozilni vod sa vazdusnom izolacijom?

a) Simetricni dvozilni vod sa vazdusnim dielektrikom ima vece gubitke od koaksijalnog voda.

b) Blizina metalnih predmeta (oluci, stubovi)  menja impedansu voda.

c) Tipicna impedansa za dvozilni vod sa vazdusnim dielektrikom iznosi izmedju 200 i 600 oma.

d) Impedansa dvozilnog voda sa vazdusnim dielektrikom je zavisna od debljine vodova i njihove medjusobne udaljenosti.

[841.] Koja od navedenih trvdnji ne vazi za koaksijalni vod?

a) Koaksijalni vod je sastavljen od unutrasnjeg provodnika oblozenog dielektrikom, spoljasnjeg provodnika i zastitnog plasticnog omotaca.

b) Blizina metalnih predmeta (oluci, stubovi)  menja impedansu voda.

c) Koaksijalni vod ima vece gubitke od dvozilnog voda sa vazdusnim izolatorom.

d) Koaksijalni vod mozemo zakopati u zemlju.

[842.] Koja od navedenih impedansi nije tipicna za koaksijalni vod?

a) 50 Ω

b) 75 Ω

c) 60 Ω

d) 300 Ω

[843.] Koji je od navedenih nedostataka moze da utice na stetno zracenje koaksijalnog voda?

a) Otpornost provodnika.

b) Nekvalitetan dielektrik.

c) Slaba plasticna zastita.

d) Mala gustina opleta voda.

[844.] U podatcima proizvodjaca stoji, da 100 metara koaksijalnog voda pri odredjenoj frekvenciji ima 8 dB slabljenja. Koliko slabljenja ima vod duzine 50 metara?

a) 11 dB.

b) 8 dB.

c) 5 dB.

d) 4 dB.

[845.] Sa vatmetrom izmerimo snagu na pocetku i na kraju koaksijalneg voda. Ustanovimo da je snaga na pocetku 10 W, na kraju 5 W. Koliko je slabljenje voda?

a) 2 dB.

b) 3 dB.

c) 4 dB.

d) 5 dB.

[846.] Vod na slici ima impedansu Z. Kolikim opterecenjem R dobijamo raspored napona uzduz voda, kao sto pokazuje slika?

a) R = Z

b) R = 0

c) R = ∞

d) R > Z

[847.] Vod na slici ima impedansu Z. Kolikim opterecenjem R dobijamo raspored napona uzduz  voda, kao sto pokazuje slika?

a) R = Z

b) R = 0

c) R = ∞

d) R > Z

[848.] Vod na slici ima impedansu Z. Kolikim opterecenjem R dobijamo raspored napona uzduz voda, kao sto pokazuje slika?

a) R = Z

b) R = 0

c) R = ∞

d) R > Z

[849.] Vod na slici ima impedansu Z. Kolikim opterecenjem R dobijamo raspored napona uzduz  voda, kao sto pokazuje slika?

a) R = Z

b) R = 0

c) R < Z

d) R > Z

[850.] Vod na slici ima impedansu Z. Kolikim opterecenjem R dobijamo raspored napona uzduz  voda, kao sto pokazuje slika?

a) R = Z

b) R = 0

c) R < Z

d) R > Z

[851.] Zbog cega je zanimljiv vod duzine 1/4 talasne duzine?

a) Taj  vod je kratak i zato ima male gubitke.

b) Vod te duzine se upotrebljava kao transformator impedanse.

c) Vod te duzine je rezonantan i zato bolje prenosi energiju.

d) To je najkraca duzina voda koju ima smisla uporabljavati.

[852.] Vod duzine 1/4 talasne duzine ima karakteristicnu impedansu 50 oma. Jedan kraj voda zakljucimo sa impedansom 100 oma. Koliku impedansu dobijamo na drugom kraju voda?

a)

b)

c)

d)

[853.] Vod duzine 1/4 talasne duzine zakljucimo sa impedansom 50 oma. Na drugom kraju voda izmerimo impedansu 50 oma. Kolika je impedansa voda?

a)

b)

c)

d)

[854.] Cemu sluze transformatori impedanse kod antena?

a) Sa transformatorima povecavamo snagu predajnika.

b) Sa njima prilagodjavamo impedansu antene na impedansu napojnog voda.

c) Transformatore upotrebljavamo u ispravljacima.

d) Sa transformatorima impedanse snizavamo previsok napon, koji bi bio velika opasnost u slucaju da neko dotakne antenu.

[855.] Sta moramo uraditi da bi 300-omski napojni vod prikljucili na predajnik koji ima 50 omski izlaz?

a) To ne mozemo uraditi.

b) Nista, jer nije bitno kolika je impedansa voda.

c) Izmedju antenskog voda i predajnika postavimo prilagodjenje koje prilagodjava izlaznu impedansu predajnika na impedansu voda.

d) Paralelno sa napajnim vodom vezemo otpornik od 50 oma.

856.] Da li mozemo koristiti komade napojnih vodova kao elemente za prilagodjenje?

a) Ne, napajni vod se koristi samo za napajanje antene.

b) Ne, jer nema smisla upotrebljavati napojne vodove u tu svrhu.

c) Da, samo kada je u pitanju simetricni vod sa vazdusnom izolacijom.

d) Da.

[857.] Koji element moze nadoknaditi nedostatak 1/4 talasne duzine voda koji je na jednom kraju zatvoren?

a) Kondenzator.

b) Zavojnica.

c) Transformator za simetriranje.

d) Serijsko oscilatorno kolo.

[858.] Koji element moze nadoknaditi nedostatak od 1/4 talasne duzine voda koji na jednom kraju otvoren?

a) Zavojnica.

b) Transformator za simetriranje.

c) Kondenzator.

d) Serijsko oscilatorno kolo.

[859.] Koji element moze nadoknaditi 1/4 talasne duzine voda koji je na jednom kraju otvoren?

a) Zavojnica.

b) Paralelno oscilatorno kolo.

c) Kondenzator.

d) Serijsko oscilatorno kolo.

[860.] Koji element moze nadoknaditi 1/4 talasne duzine voda koji je na jednom kraju zatvoren?

a) Paralelno oscilatorno kolo.

b) Zavojnica.

c) Kondenzator.

d) Serijsko oscilatorno kolo.