# A9 Smetnje

[861.] Zbog cega se za napajanje antena, u gusto naseljenim oblastima, preporucuje upotreba oklopljenih antenskih vodova?

a) Oklopljeni antenski vodovi doprinose lepsem izgledu antenskog sistema.

b) Jer u poredjenju sa neoklopljenim antenskim vodovima mnogo manje zrace u okolinu i samim tim se smanjuju smetnje.

c) Oklopljeni antenski vodovi se lakse prilagodjavaju na antenu.

d) Jer tako sakrivamo elektromagnetske talase od pogleda komsija.

[862.] Da li  slabo podesena antena moze biti uzrok za nastanak smetnji?

a) Ne, antena ne utice na nastanak smetnji.

b) Ne, ako antenu upotrebljavamo samo za predaju.

c) Da.

d) Da, ali to vazi samo za prijemne antene.

[863.] Da li se smetnje sire preko elektricne mreze?

a) Ne, smetnje ne mogu uci u elektricnu mrezu.

b) Smetnje se lako sire preko elektricne mreze, iako nam obicno ne predstavljaju poteskoce.

c) Da, iako ih u velikoj meri neutralisemo upotrebom filtera.

d) Ne, jer je elektricna mreza namenjena samo za napajanje uredjaja.

[864.] Sta moramo uciniti da bi se izbegla pojava parazitnih oscilacija?

a) Parazitne oscilacije se ne mogu izbeci, zato im nema smisla pridavati posebnu paznju.

b) Da bi mogucnost nastanka parazitnih oscilacija smanjili na minimum, moramo paziti na pravilnu izradu predajnika, pojacivaca i antena.

c) Da se zastitimo od nastanka parazitnih oscilacija moramo dobro pregledati i podesiti prijemnik.

d) Parazitne oscilacije se mogu lako izbeci ako dovoljno razmaknemo predajnu i prijemnu antenu.

[865.] Kada se pojavljuju smetnje zbog intermodulacijskih produkata u prijemniku?

a) Intermodulacijski produkti se pojavljuju zbog nepravilnog rada pojacivaca snage.

b) Do smetnji zbog intermodulacijskih produkata dolazi zbog prejakih signala u prijemniku, zbog kojih prijemnik prelazi u nelinearni nacin rada.

c) Intermodulacijski produkti se pojavljuju kada veoma snazni predajnik emituje smanjenom snagom.

d) Smetnje zbog intermodulacijskih produkata se pojavljuju samo kada slusamo dve stanice kojima se frekvencije razlikuju manje od 500 Hz.