# Mere zaštite pri radu

[928.] Pre otvaranja ispravljaca koji radi na 220 V, moramo:

a) iskljuciti  ispravljac.

b) iz ispravljaca izvaditi osigurac.

c) dovodni 220 V mrezni kabl iskljuciti iz mreze.

d) preveriti, da li u mrezi  ima napona.

[929.] Sta ce mo uraditi sa pregorelim osiguracem?

a) Osigurac zamenimo novim, predvidjenim za vecu struju.

b) Osigurac premostimo komadom zice.

c) Osigurac zamenimo novim, predvidjenim za istu jacinu struje.

d) Osigurac popravimo.

[930.] Da li dobro uzemljenje moze spreciti nastanak smetnji?

a) Ne. Uredjaje uzemljujemo da bi se zastitili od udara struje.

b) Da. Ako postoji uzemljenje, nikako nece doci do smetnji.

c) Da.

d) Ne, jer je dobro uzemljenje tesko napraviti.

[931.] Koji od navedenih nacina predstavlja dobro zaštitno uzemljenje na slabo provodnom terenu?

a) Uzemljenje vezemo na vodovodnu instalaciju.

b) Uzemljenje povezemo sa razvodom centralnog grejanja.

c) U tlo zabijemo 1 m cevi i na nju povezemo uzemljenje.

d) Uzemljenje prikljucimo na jednu ili vise cevi, koje zakopamo tako duboko, da je zemlja dovoljno vlazna. Oko cevi iskopamo kanal i napunimo ga industrijskom solju.